OBSTARÁVATEĽ:                      Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

PREDMET OBSTARÁVANIA:  Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Verejná súťaž – podlimitná zákazka

( stavebné  práce)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

B.1  Opis predmetu zákazky

B.1 Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú opravy výtlkov na komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, vybudovanie nových dažďových vpustí so zápachovou uzáverou a oprava uličných vpustí.

Práce na opravách výtlkov na komunikáciách pozostávajú z opravy výtlkov a nerovností ciest so zarezaním a s vybratím podkladu, vybúraním, vyčistením – penetračný náter, odvozom zeminy, uložením podkladových vrstiev so zhutnením, vybudovaním obrubníkov, položením asfaltobetónu , poplatkom za skládku.

Špecifikácia stavebných prác:

B1.1 Výtlky na komunikáciách 7 cm – bežná zmes

Oprava výtlkov, rekonštrukcia asfaltových povrchov položením súvislej

asfaltovej plochy asfaltobetónom bežná zmes (ďalej len „AB“) do hrúbky 7 cm

s vyrovnaním uzáverov a poklopov do úrovne AB.

B1.2 Výtlky na komunikáciách 7 cm – špeciálna zmes

Oprava výtlkov, rekonštrukcia asfaltových povrchov položením súvislej

asfaltovej plochy asfaltobetónom špeciálna zmes (ďalej len „ABS“) do hrúbky 7

cm s vyrovnaním uzáverov a poklopov do úrovne ABS.

B1.3 Výtlky na komunikáciách 12 cm – bežná zmes

Oprava výtlkov, rekonštrukcia asfaltových povrchov položením súvislej

asfaltovej plochy AB do hrúbky 12 cm s vyrovnaním uzáverov a poklopov do

úrovne AB.

B1.4 Výtlky na komunikáciách 12 cm – špeciálna zmes

Oprava výtlkov, rekonštrukcia asfaltových povrchov položením súvislej asfaltovej

plochy ABS do hrúbky 12 cm s vyrovnaním uzáverov a poklopov do úrovne

ABS.

B1.5 Chodníky 3 cm – bežná zmes

Oprava výtlkov na chodníkoch, rekonštrukcia asfaltových povrchov položením

súvislej asfaltovej plochy AB do hrúbky 3 cm s vyrovnaním uzáverov a poklopov

do úrovne AB, odstránenie a odvoz pôvodného asfaltu, poplatok za skládku

B1.6 Parkoviská 4 cm – bežná zmes

Oprava výtlkov na parkoviskách, rekonštrukcia asfaltových povrchov položením

súvislej asfaltovej plochy AB do hrúbky 4 cm s vyrovnaním uzáverov a poklopov

do úrovne AB, odstránenie a odvoz pôvodného asfaltu, poplatok za skládku

B1.7 Nové uličné vpuste

Vybudovanie nových dažďových vpustí so zápachovou uzáverou,

Mreže + rám, dodávka a montáž (osadenie a doasfaltovanie), odvoz vybúraného

materiálu, poplatok za skládku

B1.8 Oprava uličných vpustov

Vybúranie, znova osadenie, doasfaltovanie, odvoz vybúraného materiálu, poplatok

za skládku.

# Footnotes

Asfaltová zmes na aplikáciu za studena, teplota spracovania -20º C - +35º C